AVIZ NATURA 2000

- Proiect -

Nr.          din 24.11.2017

Ca urmare a solicitării  nr. 12973/02.12.2015 din partea Comunei Lunca Ilvei, cu sediul în localitatea Lunca Ilvei, str. Principală, nr. 153, comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere în Comuna Lunca Ilvei”  , situat în județul  Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al comunei Lunca Ilvei, extravilan.

Proiectul prevede modernizarea a opt drumuri forestiere cu o lungime totală de 13.927 metri, din care drum forestier Ursoaia - 2.078 metri, drum forestier Galan – Ursoaia – 1506 metri, drum forestier Vinoasa – 2660 metri, drum forestier Borcut – 787 metri, drum forestier  Bolovanu – 1445 metri, drum forestier Silhoasa Sarceri – 1312 metri, drum forestier Sarceri – 3530 metri, drum forestier Roșu - 609 metri.

Drumurile forestiere se află pe teritoriul cadastral al comunei Lunca Ilvei şi deserveşte terenuri cu vegetaţie forestieră din UP I  Lunca Ilvei – OS Valea Ilvei, în bazinele hidrografice ale pâraielor Ursoaia, Vinoasa (Voineasa), Borcuț (Vinul), Bolovanul, Roșia, Silhoasa, Sărcer afluenți de dreapta ai văii Ilvei, cod cadastral II-1.10.

Acesta urmăreşte traseul unor drumuri cu strat de forma din împietruire existentă și completare cu piatră spartă mare și drumuri de pământ existente, fiind necesar pentru accesibilizarea în întregime a fondului forestier.

Lungimea totală a drumurilor forestiere propuse modernizării este de 13,927 km cu lățimea părții carosabile de 2,75 metri, acostamente de 0,375 metri rezultând o platformă a drumului de 3,50 m și o suprafață totală ce urmează a fi ocupată definitiv de 82.100  mp.

Lucrările propuse a se executa în vederea modernizării celor opt drumuri forestiere vor conduce la modificări fizice temporare şi permanente ale terenului, astfel:

În profil longitudinal

La proiectarea în profil longitudinal s-a urmărit, corectarea profilului existent al drumului ţinând seama de cotele obligate în dreptul acceselor laterale. Pentru confortul circulației se va corecta pe cât posibil profilul longitudinal, dar fără a implica lucrări de terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat și ținând cont de scurgerea apelor, astfel încât să se asigure evacuarea acestora în lungul drumului și apoi către emisar.

Declivitățile longitudinale și razele de racordare verticală pe drumurile forestiere ce urmează a fi modernizate sunt cuprinse între i=0,06-14,35%; R=250-10.000 m.

În profil transversal

Drumurile forestiere care fac obiectul acestui proiect sunt drumuri de categoria III, secundare și au partea carosabilă de 2,75 m și acostamente de 0,375 m lățime. Panta transversală a drumului este de 4% (îmbrăcăminte rutiera provizorie).

Ca elemente geometrice se vor proiecta:

Parte carosabilă     - 2,75  m

Acostamente       -   2x0,375 m

Platforma drumului: 3,50 m.

Se vor realiza șanțuri din pământ și șanțuri din beton.

Drumurile vor avea o singură bandă de circulație și se va realiza cu  panta unică spre șanț.

Structura rutieră va fi formată din următoarele straturi:

- 15 cm strat din piatra sparta împănată;

- 45 cm strat de fundație din piatră spartă mare (strat de formă din împietruire existent+completare cu piatră spartă mare).

Pe drum forestier Roșu (drum din pământ):

- 15 cm strat din piatra sparta împănată;

- 45 cm strat de fundație din piatră spartă mare.

Supralărgirea părții carosabile în curbă

Amenajarea curbelor constă în adoptarea următoarelor măsuri:

- supralărgirea părţii carosabile, pentru a permite înscrierea autovehiculelor în curbă;

- înlocuirea profilului transversal cu două pante din aliniament cu un profil cu pantă transversală unică, spre interiorul curbei, pentru prevenirea derapajului;

- asigurarea vizibilităţii.

Pe supralărgiri se va executa următorul sistem rutier:

- 15 cm strat din piatră spartă împănată;

- 45 cm strat de fundație din piatră spartă mare.

Acostamente

Lățimea acostamentelor va fi de 0,375 m și vor fi consolidate cu piatră spartă. Ele se vor realiza pe ambele părți ale drumului, iar acolo unde ampriza existentă nu permite acest lucru lățimea lor se va reduce ori se va renunța la executarea lor.

Stații de încrucișare. Stații de întoarcere

Pe drumurile  forestiere, având lățimea părții carosabile de 2,75 m se vor realiza stații de încrucișare din aproximativ 250 in  250 m, pe lățimea de 2,70 m.

În punctul final (din pădure) al drumului forestier se vor proiecta, în funcţie de condiţiile de relief, staţii de întoarcere, sub formă de platformă sau buclă. Platformele de întoarcere pot avea forme diferite (dreptunghiulare cu colţuri rotunjite, ovoidale) şi pot fi amplasate simetric sau asimetric faţă de axa drumului, în funcţie de relief, urmărindu-se ca lucrările terasiere să fie cât mai reduse, iar drumul stabil. Lăţimea platformei va fi între 15-22 m, lungimea 25-30 m.

Stațiile de întoarcere și stațiile de încrucișare vor avea următorul sistem rutier:

- 15 cm strat din piatră spartă împănata;

- 45 cm strat de fundație din piatră spartă mare.

Scurgerea apelor

Apele vor fi colectate în  șanțuri din beton, șanțuri de pământ și vor fi conduse în lungul drumului către văile și canalele existente, și de aici către emisarul principal – râul Ilva.

Dispozitivele de colectare a apelor pluviale se vor realiza la următoarele poziții kilometrice:

- Șanț din pământ

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ursoaia | 0+305 | 0+602 | dreapta proiect | 297 |
| 2 | Vinoasa | 0+000 | 0+430 | stânga proiect | 430 |
|  |  | 0+490 | 0+850 | stânga proiect | 360 |
| 3 | Bolovanu | 0+000 | 0+745 | dreapta proiect | 745 |
|  |  | 0+745 | 1+030 | stânga proiect | 285 |
| 4 | Silhoasa Sarceri | 0+074 | 0+685 | stânga proiect | 611 |

- Șanț din beton C25/30, clasa de expunere XC4+XF2

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ursoaia | 0+000 | 0+305 | dreapta proiect | 305 |
|  |  | 0+602 | 1+830 | stânga proiect | 1228 |
|  |  | 1+830 | 2+078 | dreapta proiect | 248 |
| 2 | Galan - Ursoaia | 0+000 | 0+045 | stânga proiect | 45 |
|  |  | 0+045 | 1+110 | dreapta proiect | 1065 |
|  |  | 1+140 | 1+506 | dreapta proiect | 366 |
| 3 | Vinoasa | 0+850 | 2+160 | stânga proiect | 1310 |
|  |  | 2+250 | 2+660 | stânga proiect | 410 |
| 4 | Borcut | 0+000 | 0+787 | stânga proiect | 787 |
| 5 | Bolovanu | 1+030 | 1+300 | stânga proiect | 270 |
|  |  | 1+300 | 1+445 | dreapta proiect | 145 |
| 6 | Silhoasa Sarceri | 0+940 | 1+312 | stânga proiect | 372 |
| 7 | Sarceri | 0+000 | 0+530 | stânga proiect | 530 |
|  |  | 0+530 | 0+805 | dreapta proiect | 275 |
|  |  | 0+805 | 1+295 | stânga proiect | 490 |
|  |  | 1+295 | 1+525 | dreapta proiect | 230 |
|  |  | 1+525 | 2+830 | stânga proiect | 1305 |
|  |  | 2+830 | 3+530 | dreapta proiect | 700 |
| 8 | Rosu | 0+000 | 0+609 | stânga proiect | 609 |

Pe drumurile forestiere, pentru asigurarea continuitătii scurgerii apelor Podețele existente se vor decolmata, cele subdimensionate se vor înlocui și acolo unde apa stagnează pe platforma drumului se vor amplasa podețe noi. Se vor amplasa podețe tubulare cu diametrul de Ø600mm, Ø800 și Ø1000mm cu lungimea de 5,00-7,50 m cu cameră de cădere și coronamente din beton. În dreptul drumurilor laterale se vor amplasa podețe tubulare cu diametrul de Ø600 mm cu L=7,50m, pentru a nu întrerupe scurgerea apelor către receptorul natural.

Pe aceste drumuri forestiere există podețe dalate; o parte dintre acestea pot fi menținute, însă necesită reparații, iar celelalte sunt în stare tehnică proastă și necesită inlocuirea, comform listelor de mai jos:

Tabel nr.5

| Nr. Crt. | Pozitie km | Obervatii |
| --- | --- | --- |
| 1. Drum forestier Ursoaia |
| 1 | 0+305 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 2 | 0+388 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 3 | 0+440 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 4 | 0+602 | Podeț existent se reabilitează: - se executa placa de suprabetonare; coronamente; - se reface calea pe Podeț; - se montează parapet metalic combinat; - se refac aripile amonte si aval; - se executa prag aval si pereu. |
| 5 | 1+000 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 6 | 1+053 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 7 | 1+300 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 8 | 1+440 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 9 | 1+660 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 10 | 1+830 | Podeț existent se reabilitează: - se executa placa de suprabetonare; coronamente; - se reface calea pe Podeț; - se montează parapet metalic combinat; - se refac aripile amonte si aval; - se executa prag aval si pereu. |
| 11 | 2+000 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 2. Drum forestier Galan - Ursoaia |
| 1 | 0+045 | Podeț existent se reabilitează: - se executa placa de suprabetonare; coronamente; - se reface calea pe Podeț; - se montează parapet metalic combinat; - se refac aripile amonte si aval; - se executa prag aval si pereu. |
| 2 | 0+230 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 3 | 0+365 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 4 | 0+490 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅1000mm, L=7,50m |
| 5 | 0+640 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 6 | 0+733 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 7 | 0+805 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 8 | 0+950 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=7,50m |
| 9 | 1+220 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅1000mm, L=5,00m |
| 10 | 1+381 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅1000mm, L=5,00m |
| 3. Drum forestier Vinoasa |
| 1 | 0+330 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 2 | 0+570 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 3 | 0+885 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 4 | 1+070 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 5 | 1+175 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 6 | 1+430 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 7 | 1+478 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 8 | 1+577 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 9 | 1+745 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 10 | 1+927 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅1000mm, L=7,50m |
| 11 | 2+027 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 12 | 2+275 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 13 | 2+480 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 4. Drum forestier Borcut |
| 1 | 0+095 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 2 | 0+250 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 3 | 0+440 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 4 | 0+570 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=5,00m |
| 5 | 0+655 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=7,50m |
| 5. Drum forestier Bolovanu |
| 1 | 0+001 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 2 | 0+195 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 3 | 0+405 | Podeț tubular proiectat ∅600mm, L=5,00m |
| 4 | 0+745 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț proiectat din elemente prefabricate tip D3 |
| 5 | 1+160 | Podeț tubular proiectat ∅800mm, L=7,50m |
| 6 | 1+300 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț proiectat din elemente prefabricate tip D2 |
| 6. Drum forestier Silhoasa Sarceri |
| 1 | 0+074 | Podeț existent se reabilitează: - se executa placa de suprabetonare; coronamente; - se reface calea pe Podeț; - se montează parapet metalic combinat; - se refac aripile amonte si aval; - se executa prag aval si pereu. |
| 2 | 0+362 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 3 | 0+630 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 4 | 0+685 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 5 | 0+940 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 6 | 1+182 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 7. Drum forestier Sarceri |
| 1 | 0+120 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 2 | 0+380 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 3 | 0+472 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=7,5m |
| 4 | 0+530 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț proiectat pe grinzi cu lumina L=4,50 m |
| 5 | 0+805 | Podeț existent se reabilitează: - se executa placa de suprabetonare; coronamente; - se reface calea pe Podeț; - se montează parapet metalic combinat; - se refac aripile amonte si aval; - se executa prag aval si pereu. |
| 6 | 1+030 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 7 | 1+245 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț proiectat din elemente prefabricate tip D2 |
| 8 | 1+295 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 9 | 1+385 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 10 | 1+525 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅1000, L=5,0m |
| 11 | 1+570 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 12 | 1+898 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅600, L=5,0m |
| 13 | 2+065 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț proiectat pe grinzi cu lumina L=4,50 m |
| 14 | 2+210 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 15 | 2+830 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅1000, L=5,0m |
| 16 | 3+135 | Podeț existent se înlocuiește cu Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 17 | 3+285 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 8. Drum forestier Rosu |
| 1 | 0+005 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 2 | 0+100 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 3 | 0+335 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |
| 4 | 0+608 | Podeț tubular proiectat ∅800, L=5,0m |

Intersecții și drumuri laterale

Toate intersecțiile și accesele la proprietăți vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel încât accesul la și de la acestea, în drum, să se facă cu ușurință. Drumurile laterale se vor balasta pe o lungime de 25 m de la intersecție și li se vor amenaja șanțurile pe această lungime. La drumurile laterale se vor prevedea podețe tubulare Φ 600mm L=7,50 m, unde este cazul.

Lucrări de consolidare

Pentru asigurarea lățimii minime a platformei și a părții carosabile, pe unele sectoare de drum sunt necesare lucrări de săpătură, sau lucrări de susținere a terasamentului situat in rambleul drumului. Astfel s-au prevăzut:

- Zid din gabioane

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | He [m] | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vinoasa | 0+000 | 0+260 | dreapta proiect | 2,00 | 260 |
|  |  | 0+640 | 0+710 | dreapta proiect | 2,00 | 70 |
|  |  | 0+730 | 0+770 | dreapta proiect | 2,00 | 40 |
|  |  | 0+850 | 0+900 | dreapta proiect | 3,00 | 50 |
|  |  | 2+130 | 2+180 | dreapta proiect | 2,00 | 50 |
|  |  | 2+200 | 2+250 | dreapta proiect | 2,00 | 50 |
| 2 | Borcut | 0+060 | 0+150 | dreapta proiect | 2,00 | 90 |
| 3 | Bolovanu | 0+100 | 0+115 | stânga proiect | 1,50 | 15 |
|  |  | 0+380 | 0+450 | stânga proiect | 1,50 | 70 |
|  |  | 0+550 | 0+580 | stânga proiect | 1,50 | 30 |
|  |  | 0+700 | 0+745 | stânga proiect | 1,50 | 45 |
|  |  | 0+820 | 0+920 | dreapta proiect | 1,50 | 100 |
|  |  | 0+960 | 0+980 | dreapta proiect | 1,50 | 20 |

- Șanț ranfort din beton C25/30, clasa de expunere XC4+XF2

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galan - Ursoaia | 1+110 | 1+140 | dreapta proiect | 30 |
| 2 | Vinoasa | 0+430 | 0+490 | stânga proiect | 60 |
|  |  | 2+160 | 2+250 | stânga proiect | 90 |

- Fundație adâncită de parapet tip „L”, He=2m

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | He [m] | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ursoaia | 1+230 | 1+280 | dreapta proiect | 2,00 | 50 |
| 2 | Galan - Ursoaia | 1+110 | 1+140 | stânga proiect | 2,00 | 30 |

- Zid de sprijin din beton

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | He [m] | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galan - Ursoaia | 0+900 | 0+930 | stânga proiect | 2,00 | 30 |
| 2 | Vinoasa | 2+090 | 2+130 | dreapta proiect | 1,50 | 40 |
|  |  | 2+180 | 2+200 | dreapta proiect | 1,50 | 20 |
| 3 | Rosu | 0+100 | 0+290 | stânga proiect | 2,00 | 190 |

- Consolidare taluz cu anrocamente

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | He [m] | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silhoasa Sarceri | 1+065 | 1+090 | dreapta proiect | 2,00 | 25 |
|  |  | 1+150 | 1+260 | dreapta proiect | 2,00 | 110 |
| 2 | Sarceri | 1+640 | 1+670 | dreapta proiect | 3,00 | 30 |

Siguranța circulației în exploatare

Elementele geometrice în plan, profil longitudinal și transversal vor fi astfel amenajate conform STAS - urilor în vigoare astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de deplină siguranță și confort. Pe lângă aceste elemente se va prevedea semnalizare orizontală prin marcaje longitudinale și transversale conform STAS 1848/7-85 și semnalizare verticală prin indicatoare rutiere conform STAS 1848/1-86  pe tot traseul proiectat.

Pentru siguranța participanților la trafic s-a prevăzut parapet metalic semigreu pe zonele de-a lungul văii unde înălțimea este mare:

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier | Interval (km) | Observații | Total lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ursoaia | 0+810 | 0+860 | dreapta proiect | 50 |
|  |  | 0+920 | 1+053 | dreapta proiect | 133 |
|  |  | 1+230 | 1+450 | dreapta proiect | 220 |
|  |  | 1+550 | 1+580 | dreapta proiect | 30 |
| 2 | Galan - Ursoaia | 0+070 | 0+260 | stânga proiect | 190 |
|  |  | 0+885 | 1+140 | stânga proiect | 255 |
|  |  | 1+465 | 1+506 | stânga proiect | 41 |
| 3 | Vinoasa | 0+000 | 0+260 | dreapta proiect | 260 |
|  |  | 0+640 | 0+710 | dreapta proiect | 70 |
|  |  | 0+730 | 0+900 | dreapta proiect | 170 |
|  |  | 1+720 | 1+820 | dreapta proiect | 100 |
|  |  | 2+050 | 2+660 | dreapta proiect | 610 |
| 4 | Borcut | 0+060 | 0+150 | dreapta proiect | 90 |
| 5 | Sarceri | 1+765 | 1+830 | dreapta proiect | 65 |
| 6 | Rosu | 0+100 | 0+290 | dreapta proiect | 190 |

Drumurile forestiere propuse nu necesită dotarea cu utilităţi pentru funcţionare sau activităţi productive.

Durata de realizare a execuţiei va fi de 36 de luni, iar perioada de exploatare normală a obiectivului după realizarea investiției este de 30 ani.

Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

Materiile prime şi cele auxiliare necesare pentru realizarea noului drum forestier sunt redate în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Denumire materie prima | Cantitate aproximativa necesara | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piatră spartă mare | 16795 | mc |
| 2 | Piatră spartă împănată | 9225 | mc |
| 3 | Balast | 2885 | mc |
| 4 | Nisip | 35 | mc |
| 5 | Beton C25/30 | 3696 | mc |
| 6 | Beton C20/25 | 965 | mc |
| 7 | Beton C12/15 | 112 | mc |
| 8 | tub corugat D=600 mm | 70 | m |
| 9 | tub corugat D=800 mm | 218 | m |
| 10 | tub corugat D=1000 mm | 35 | m |
| 11 | Parapet metalic combinat | 50m/1450kg | m/kg |
| 12 | Parapet metalic semigreu | 2474/41440 kg | m/kg |
| 13 | Anrocamente | 1400 | to |
| 14 | Gabioane | 3100 | mc |
| 15 | Indicatoare rutiere | 100 | buc |

Organizarea de șantier, se va amenaja în afara ariei naturale protejate ROSCI0101 Larion.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind localizat parțial în situl Natura 2000 ROSCI0101 Larion.

Drumurile forestiere Roșu, Silhoasa - Sărceni și Sărceni sunt amplasate în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0101 Larion, în partea central-sudică a acestuia. Drumurile forestiere  Ursoaia, Gălan – Ursoaia, Vinoasa, Borcut și Bolovanu sunt situate în afara rețelei ariilor naturale.

Pentru proiect a fost emisă de către APM BN decizia etapei de încadrare nr. 508/18.09.2017, iar pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul favorabil nr.1486/75 din 16.06.2016, emis fără condiții de către custodele sitului ROSCI0101 Larion – Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei – OS Valea Ilvei.

Suprafaţa totală estimată a fi ocupată cu desfăşurarea lucrărilor propuse este de aproximativ 4,87 ha, iar pe suprafața ROSCI0101 Larion 1,2 ha ceea ce reprezintă aproximativ 0,39%, din suprafaţa totală a sitului. Pentru implementarea proiectului este necesară defrișarea unei suprafețe totale de 11239 m2 de teren acoperit cu arbuști și tufișuri în aliniamentul drumului, din care  3140 m2 vor fi realizate în ROSCI0101 Larion.

Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitat, acesta nu afectează starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

Speciile de plante şi faună pentru care s-au desemnat ROSCI0101 Larion şi 2.222 Crovul de la Larion nu vor fi afectate negativ de implementarea proiectului.

Datorită caracteristicilor drumurilor, nu există o fragmentare funcţională a habitatelor utilizate de speciile de faună.

Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie sau operare este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate.

Astfel, implementarea proiectului propus nu afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ROSCI0101 Larion şi ale ariei naturale protejate de interes naţional 2.222 Crovul de la Larion.

- Se avizează lucrările mai sus menționate, cu următoarele condiţii:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare de teren, în afara perimetrului drumului;

- lucrările în albie se vor executa doar în perioadele secetoase și cu debit redus a cursurilor de apă;

- pentru transportul persoanelor şi a materialelor se vor folosi drumurile de acces existente și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată traversată;

- este interzisă capturarea animalelor şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- folosirea oricărui tip de resursă naturală, din interiorul ariilor naturale protejate, se va face doar din perimetrele autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- este strict interzisă execuţia lucrărilor pe timpul nopţii;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi  se vor asigura mijloace necesare;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor  de construcţie, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice, se va realiza la punctele de alimentare cu combustibili din incinta organizării de şantier;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face numai în ateliere specializate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și custodele în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- după executarea lucrărilor, terenurile se vor reface şi se vor aduce la starea iniţială;

- se interzice abandonarea și incinerarea deşeurilor;

- este interzisă arderea vegetaţiei pe amplasament şi în zonele limitrofe acestuia;

- se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi moloz rezultat în urma lucrărilor, respectându-se cu stricteţe limitele spaţiilor de depozitare stabilite;

- interzicerea depozitării materialelor de orice tip în apropierea cursurilor de apă, traversate de tronsoanele de drum supuse reabilitării;

- lucrările de decopertare se vor realiza astfel încât, pământul vegetal să poată fi utilizat la refacerea cadrului natural sau pentru realizarea de lucrări de refacere a terenurilor degradate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, deșeurilor metalice, cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere pentru a nu atrage animalele şi a evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora sau a personalului;

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf şi umectarea suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioadele secetoase, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

II. Măsuri generale pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

- Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de execuţie a lucrărilor sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a determinat prezența pe amplasament sau s-a instituit aria naturală protejată;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va depărta de frontul de lucru;

- Se interzice doborârea arborilor care au fost afectați de lucrări, dacă aceștia prezintă un cuib activ. În acest caz se încearcă asigurarea arborelui până la plecarea puilor din cuib, sau în ultimă instanță relocarea perechii și cuibului în vecinătatea arborelui afectat, în prezența custodelui ariei naturale protejate sau a unor specialiști/instituții/organizații cu rol în protecția, creșterea și reabilitarea animalelor sălbatice;

- La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0101 Larion, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum;

- Se vor respecta măsurile și reglementările conform Regulamentului și Planului de management aprobat al ROSCI0101 Larion prin OMMAP 797/2016;

- Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor.

III. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra fiecărei specii posibil afectate de implementarea proiectului

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Canis lupus – lup, Ursus arctos – urs brun, Felis silvestris - pisică sălbatică și Lynx lynx - râs:

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor, respectiv:

  - pentru specia lup 01 aprilie – 30 iunie - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia urs 15 martie – 15 mai - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia râs și pisică sălbatică 01 februarie – 30 martie - nașterea și creșterea puilor;

- în cadrul perioadei sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va îndepărta de frontul de lucru;

- la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0101 Larion, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de mamifere mari;

Monitorizarea implementării acestor măsuri revine beneficiarului în relaţia sa contractuală cu antreprenorul lucrărilor de construcţii, cât şi a custodelui ariei naturale protejate.

Măsurile propuse sunt aferente fazei de construcţie şi vor fi implementate de la demararea lucrărilor până la finalizare. Calendarul de implementare corespunde astfel cu perioada de construcţie (cca. 36 luni)

| Măsura | Cărei categorii de impact negativ se adresează măsura | Responsabil implementare și monitorizarea măsurii |
| --- | --- | --- |
| M1 | Lucrările de modernizare se vor realiza în afara perioadei Martie - Mai, în vederea evitării disturbării exemplarelor de carnivore mari cu pui | Direct, pe termen scurt – Disturbarea faunei | Beneficiar/ Constructor |
| M2 | Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier | Direct, pe termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M3 | La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11 | Direct, termen scurt şi lung - Perturbarea /Degradarea habitatelor învecinate | Beneficiar/ Constructor |
| M4 | Nu se vor depozita volume de pământ, stânci sau cioate dislocate în zonele în care pot obtura cursurile apelor de suprafaţă | Indirect, termen scurt – Perturbarea habitatelor învecinate prin afectarea cursurilor de apă şi apariţiei fenomenelor erozionale | Beneficiar/ Constructor |
| M5 | Utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP | Indirect, termen scurt şi lung - Perturbarea speciilor şi habitatelor prin emisii atmosferice | Beneficiar/ Constructor |
| M6 | Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule cu ajutorul vântului | Indirect, termen scurt şi lung-Perturbarea speciilor şi habitatelor prin emisii atmosferice | Beneficiar/Administrator |
| M7 | Folosirea unor utilaje cu o capacitate în acord cu cerinţele lucrării (pentru evitarea lucrului cu motorul turat în permanenţă dar în acelaşi timp şi pentru reducerea la maxim posibil a vibraţiilor) | Direct, termen scurt -Perturbarea speciilor de faună prin zgomote | Beneficiar/ Constructor |
| M8 | Umezirea pe cât posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele cu vânt mai puternic) pentru evitarea transportării de către curenţii de aer a particulelor | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M9 | Constructorul va organiza activitatea de colectare, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor din perioada de realizare a obiectivului astfel încât să nu prezinte risc pentru factorii de mediu | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M10 | Lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M11 | În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M12 | Montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în perioada Septembrie -Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni. | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor |  |
| M13 | Accesul vehiculelor va fi realizat pe drumul de acces deja existent, acestea nestaţionând în afara frontului de lucru; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M14 | Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M15 | Alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau cu un generator mobil | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M16 | Alimentarea cu apă se asigură de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M17 | Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M18 | Deșeurile generate pe amplasament nu se vor depozita mai mult de 1 săptămână pe teritoriul ariei naturale protejate (în spații conforme), iar depozitarea se va face la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M19 | Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M20 | Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/Constructor |
| M21 | La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta custodele ROSCI0101 Larion, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii. | Direct, termen scurt-Perturbarea speciilor | Beneficiar/Constructor |
| M22 | Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum | Direct, termen scurt-Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M23 | Pentru Drumurile forestiere Roșu, Silhoasa-Sarceni și Sarceni, amplasate în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0101 Larion, organizarea de șantier se recomandă a se amenaja în afara sitului. | Direct, termen scurt-Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |

Planul de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar

Pe  perioada de implementare a proiectului și după realizarea acestuia, timp de trei ani se vor realiza activități de monitorizare  pentru  Canis lupus (lup),  Ursus arctos (urs),  Lynx lynx (râs) și habitatul 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio - Piceetea), precum și a măsurilor de conservare prezentate în studiul de evaluare adecvată, în vederea evaluării impactului lucrărilor și stabilirii, după caz , a unor noi măsuri de conservare.

Monitorizarea se va face conform protocoalelor de monitorizare prezentate în Studiul de evaluare adecvată elaborat de P.F. Cengher Calin Bogdan în următoarele perioade:

| Luna Specii/Habit | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sp | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perioadă optimă |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perioadă sub-optimă |  |  |  |  |  |  |

Pentru îndeplinirea Planului de monitorizare a biodiversităţii din echipa de monitorizare va face parte și un specialist  pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplasament.

Fișele  de observare se vor întocmi pentru fiecare specie/habitate de interes comunitar fiind cuantificate inclusiv impactul/amenințările identificate asupra obiectivelor de interes.

Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu perioadele de reproducere, cuibărit, migrație ale speciilor de interes comunitar și perioadele de vegetație, astfel încât impactul să fie minim, se va face conform tabelului:

| Luni/an Specii/habitate | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | noi | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- perioada critică a speciilor și habitatelor

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Avizul nr. 2/2898 din 05.05.2017 emis de custodele sitului ROSCI0101 Larion – Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei – OS Valea Ilvei.

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 797/2016 privind aprobare a Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară  ROSCI0101 Larion și a ariei naturale protejate de interes național 2.222 Crovul de la Larion;

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu și custodele sitului Natura 2000 ROSCI0101 Larion – Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei - OS Valea Ilvei, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar traversată de proiect.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 16 (șaisprezece) pagini, semnate şi ştampilate.

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ȘTEȚCO							    										    	       			 Întocmit:

Alina Șteopan