MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: MODERNIZARE DJ 154 D, km 0+000-7+540,

DOMNESTI – NETENI -  ALBESTII-BISTRITEI

II. Titular: Judetul  Bistrita-Nasaud, loc. Bistrita, Petru Rares, nr. 1-2, Jud. Bistrita-Nasaud

  - numărul de telefon/fax-0787 807334, adresa de e-mail-www.drumuri.judetene@yahoo.ro

  - numele persoanelor de contact: Marga Florina  -  inspector de specialitate

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului

Drumul judetean 154D are o lungime totala de 20,420 km si leaga localitatile Domnesti (DJ154)-Albestii Bistritei-Galatii Bistritei-Dipsa-Viile Tecii-Budurleni-Brateni-DJ151.

Situat pe teritoriul comunelor Mariselu si Galatii-Bistritei, din judetul Bistrita-Nasaud, sectorul de drum propus pentru modernizare este cuprins intre km 0+000-7+540 si leaga localitatea Domnesti de sectorul modernizat anterior pe acest drum, la intrarea in localitatea  Albestii-Bistritei.

Pentru rezolvarea problemelor de circulatie si asigurarea deservirii populatiei  zonei, se propun lucrari de modernizarea  a sectorului de drum, in conformitate cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului. Lucrarile propuse vor imbunatati siguranta circulatiei prin realizarea unei suprafete de rulare moderne si scurgerea apelor de suprafata, prin decolmatarea santurilor si inlocuirea podetelor deteriorate. Astfel, se va elimina praful din zona generat de circulatia pe un drum neamenajat si se va diminua cantitatea de gaze de esapament. Se vor amenaja taluzele drumului din  ansamblul proiectat si terenul afectat de lucrari se va aduce la forma initiala si se va racorda la amenajarile existente pe amplasament.

b) justificarea necesităţii proiectului

Traseul existent al drumului  este sinuos, amplasat in zona de deal, cu curbe cu raze medii si declivitati reduse. Sectorul de drum pleaca din DJ154, localitatea Domnesti si ajunge la intrarea in localitatea Albestii Bistritei, fiind situat atat  in intravilan cat  si in extravilan.

Se propun lucrari de amenajare a drumului care sa asigure o relatie fluenta si continua cu tronsoanele drumului proiectate anterior. Modernizarea  sustenabilă a cailor de comunicatie din zona  presupune o dezvoltare  echitabilă şi echilibrată, precum şi asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi protecţia mediului.

c) valoarea investiţiei:  10 234 310 lei (fara TVA) ,  din care:

C+M : 8 681 441 lei (fara TVA)

d) perioada de implementare propusă :  2019 -  2020

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Drumul judetean se afla pe domeniul public al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, conform H.G. nr. 905/2002 si in H.G. nr. 540/2000, anexa 2, privind drumurile judetene de pe teritoriul judetului  Bistrita-Nasaud.

Nu sunt necesare suprafete solicitate pentru folosinta temporara. Se anexeaza plansele reprezentand planuri de situatie si de amplasament al lucrarilor proiectate.

f) Caracteristicile fizice ale întregului proiect

- Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- L=6902m; lpc=6,0m; lac=0,50m-1,00m

- Suprafata asfalt (inclusiv drumuri laterale) S=42245mp

- santuri simple - in extravilan

- santuri dalate (Neteni)– L=523m - in intravilan

- rigola carosabila din beton (Domnesti) L=155m - in intravilan

- rigola de acostament din beton (Neteni)- L=223m - in intravilan

- podet  Ø 1200-1 bucata; L=10,0m

- reparatii podet existent  Ø 1200-1 bucata (timpane, camera de cadere, pereu)

- podete Ø 800-10 bucati;L=10m

- podete Ø 600-17 bucati; L=8m- pentru drumuri laterale

- parapet  tip N2- L=460m

- parapet  tip N2 pe fundatie adancita din beton - L=380m

- accese inlocuite la proprietati din  tuburi Ø 400 - 10bucati-L=6m

Sistemul rutier

Tinandu-se cont de recomandarile expertizei tehnice, de zestrea de piatra a drumului si de rezistenta complexului rutier  la inghet-dezghet, straturile sistemului rutier sunt  urmatoarele :

- 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016);

- 6 cm BAD 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 22,4 conform AND 605-2016);

- 20 cm – strat superior de fundaţie din piatră spartă conform SR EN  13242+A1:2008;

- 20 cm – strat inferior de fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400;

- 35 cm – pietruirea existenta care se scarifica si se reprofileaza

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Nu este cazul

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi, prin inierbarea  taluzelor libere. Excedentul de pamant din sapatura va fi transportat in depozit, unde va fi imprastiat si compactat, astfel incat terenul sa revina la forma initiala. Pentru refacerea cadrului natural in urma lucrarilor executate, se vor reface zonele verzi prin inierbare .

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se utilizeaza  caile de acces din zona , drumul judetean si drumurile locale.

- Relaţia cu alte proiecte existente

Se propun lucrari de amenajare tronsonului de drum intre km 0+000-7+540 care sa asigure o relatie fluenta si continua cu tronsoanele executate anterior. Lucrarile propuse vor imbunatati circulatia rutiera si scurgerea apelor de suprafata.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Se vor demola podetele deteriorate de pe drumul judetean  si podetele de acces la proprietati afectate de lucrare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

-  distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- nu este cazul

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată

- nu este cazul

–  hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

- nu este cazul

• politici de zonare şi de folosire a terenului

- nu este cazul

• arealele sensibile

- nu este cazul

–  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

- se ataseaza la documentatie

–  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

-  sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

-  preluarea apelor pluviale din zona prin intermediul santurilor si podetelor refacute, cu dimensiuni corespunzatoare debitelor actuale, va facilita  scurgerea apelor de suprafata fara a polua si deteriora suplimentar zona

–  staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

- nu este cazul

b) protecţia aerului:

-  sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Lucrarea propusa nu contine surse de poluare a atmosferei. Eventualele surse de praf sau noxe rezultate din punerea in opera  a mixturilor asfaltice se incadreaza in limitele admise  prin intretinerea corespunzatoare a santierului si folosirea de tehnologii adecvate.  	Prin executarea unei suprafete moderne de rulare a autovehicolelor se asigura posibilitatea circulatiei mai rapide si  protectia  oamenilor impotriva poluarii indelungate cu gaze de esapament si praf.

–  instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

- nu este cazul

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Imbracamintea asfaltica prevazuta pentru drum  are rolul de a atenua zgomotul rezultat sub circulatie si a micsora durata acestuia prin cresterea vitezei de deplasare.  	Sursele de zgomot si vibratiile  specifice executiei lucrarii vor disparea odata cu inchiderea santierului.

d) protecţia împotriva radiaţiilor

Nu exista elemente care sa produca radiatii.

e) protecţia solului şi a subsolului

Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi si se vor inierba taluzele libere. Lucrarile de terasare se vor executa cu tehnologii adecvate, pentru a nu afecta stabilitatea terenului . 	In jurul podetelor inlocuite se vor racorda lucrarile proiectate la configuratia terenului si continuitatea santurilor, pentru a evacua apele din zona. Astfel, se vor elimina zonele in care apa balteste si erodeaza taluzele sau acostamentul drumului.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Ansamblul proiectat nu afecteaza flora si fauna locale. In zona nu sunt monumente ale naturii , parcuri naturale sau zone protejate.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Scopul lucrarilor este protectia asezarilor umane  situate pe traseu impotriva poluarii cu praf si impotriva zgomotului in conditiile unui drum pietruit si neamenajat. Prin executarea unei suprafete moderne de rulare a autovehicolelor se asigura posibilitatea circulatiei mai rapide si  protectia  oamenilor impotriva poluarii indelungate cu gaze de esapament si praf. De asemenea,  preluarea apelor pluviale din zona  si evacuarea lor dirijata creaza un confort pentru localnici. Nu in ultimul rand, scurtarea timpului de parcurgere a distantei dintre cele doua comune, de legatura intre cele doua zone, Marisel si Galatii-Bistritei, cu acces spre DN 15A , constituie avantaje pentru localnici .

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Utilajele mobilizate pe lucrare, precum si mijloacele de transport vor avea o stare tehnica corespunzatoare, pentru a evita orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator. In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile, se va proceda la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate.

Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilaje si mijloace de transport in cadrul obiectivului de investitii. Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

In timpul executiei lucrarilor, nu se vor depozita pe  platforma strazilor deseuri de orice fel, nu se vor spala  utilaje sau masini si nu se vor arunca ambalaje cu continut de uleiuri si combustibili. Deseurile rezultate pe lucrare in executie se vor colecta de catre o

firma autorizata .

Dupa executia lucrarii nu se vor  produce deseuri generate de lucrarile prevazute pe amplasament.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

La executarea  lucrarilor se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor. Se vor respecta masurile privind protectia mediului inconjurator si  a  sănătăţii oamenilor .

Pentru perioada de executie se recomanda urmatoarele masuri de preventie :

-colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (menajere, tehnologice) ;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca doar in statii amenajate pentru acest lucru, evitand depozitarea in santier si alimentarea la punctul de lucru a utilajelor. Se  va dota amplasamentul cu materiale absorbante de tip nature sorb;

-in incinta organizarii de santier se va asigura scurgerea apelor meteorice, pentru a nu antrena eventuale  substante, care pot balti si in timp se pot infiltra in sol;

-pentru transportul materialelor din zona de lucru pe drumurile publice se va prevedea un punct de curatire a pneurilor;

-lucrarile  se vor executa in perioade fara ploi;

-in timpul executiei lucrarilor, nu se vor depozita pe platforme deseuri de orice fel, nu se vor spala  utilaje sau masini si nu se vor arunca ambalaje cu continut de uleiuri si combustibili. 	Astfel, lucrarile propuse pentru realizarea investitiei, nu modifica si nu deterioreaza cadrul natural al zonei si nici factorii de mediu. Lucrarile propuse vor imbunatati scurgerea apelor de suprafata, vor elimina praful din zona generat de circulatia pe strazi neamenajate si vor diminua cantitatea de gaze de esapament.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Lucrarile propuse pentru realizarea investitiei, nu modifica si nu deterioreaza cadrul natural al zonei si nici factorii de mediu. Lucrarile propuse vor imbunatati scurgerea apelor de suprafata, vor elimina praful din zona generat de circulatia pe strazi neamenajate si vor diminua cantitatea de gaze de esapament.

La executarea  lucrarilor se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor. Se vor respecta masurile privind protectia mediului inconjurator si  a  sănătăţii oamenilor.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- nu este cazul

B. Se va menţiona strategia/documentul de programare/planificare din care face parte  proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

-

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Beneficiarul se obliga sa asigure la limita organizarii de santier urmatoarele  utilitati necesare: energie electrica si apa potabila in conformitate cu anexa C, capitolul 5, articolul 5.6 din “Norme metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice”.Investitorul trebuie sa puna la dispozitia antreprenorului fara plata urmatoarele:

- suprafete necesare pentru depozite

- caile de acces rutier

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de santier in cazul acestei investitii presupune amenajarea unei platforme pietruite, imprejmuite cu gard din plasa de sarma, pe terenul beneficiarului,   unde se vor monta un container modular si doua cabine de WC ecologice . Acestea se vor

desfiinta la sfarsitul lucrarilor si terenul se va aduce la forma initiala. Lucrarile nu vor afecta semnificativ conditiile de mediu din zona, pe toata perioada executiei si in exploatare. In timpul desfasurarii lucrarilor antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.  La terminarea lucrarilor antreprenorul va evacua de pe santier utilajele de constructii, surplusurile de materiale, deseurile  si lucrarile provizorii din organizarea de santier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-  lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

Dupa finalizarea etapei de executie se va trece la dezafectarea organizarii de santier. Constructorul va reface mediul natural prin ecologizarea zonei. Toate lucrarile vor fi executate sub supravegherea dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se va proceda la reabilitarea suprafetelor ocupate temporar si aducerea acestora la situatia initiala. Pentru refacerea cadrului natural in urma lucrarilor executate, se vor reface zonele verzi prin inierbare .

–  aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Se vor decontamina eventual, zonele care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante. Dupa terminarea lucrarilor de constructie se va proceda la reabilitarea suprafetelor ocupate temporar si aducerea acestora la situatia initiala.

Utilajele mobilizate pe lucrare, precum si mijloacele de transport vor avea o stare tehnica corespunzatoare, pentru a evita orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator. In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile, se va proceda la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate.

Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilaje si mijloace de transport in cadrul obiectivului de investitii. Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

In timpul executiei lucrarilor, nu se vor depozita pe  platforma strazilor deseuri de orice fel, nu se vor spala  utilaje sau masini si nu se vor arunca ambalaje cu continut de uleiuri si combustibili. Deseurile rezultate pe lucrare in executie se vor colecta de catre o

firma autorizata . 	Dupa executia lucrarii nu se vor  produce deseuri generate de lucrarile prevazute pe amplasament.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului

- planul de situaţie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

S-a intocmit documentatia necesara pentru obtinerea avizului de la Apele romane, pentru calculul hidraulic al podetelor care se inlocuiesc pe lucrare.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV. -

1.Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea si conceptia proiectului

- Elementele specifice caracteristice ale proiectului propus:

- L=6902m; lpc=6,0m; lac=0,50m-1,00m

- Suprafata asfalt (inclusiv drumuri laterale) S=42245mp

- santuri simple - in extravilan

- santuri dalate (Neteni)– L=523m - in intravilan

- rigola carosabila din beton (Domnesti) L=155m - in intravilan

- rigola de acostament din beton (Neteni)- L=223m - in intravilan

- podet  Ø 1200-1 bucata; L=10,0m

- reparatii podet existent  Ø 1200-1 bucata (timpane, camera de cadere, pereu)

- podete Ø 800-10 bucati;L=10m

- podete Ø 600-17 bucati; L=8m- pentru drumuri laterale

- parapet  tip N2- L=460m

- parapet  tip N2 pe fundatie adancita din beton - L=380m

- accese inlocuite la proprietati din  tuburi Ø 400 - 10bucati-L=6m

b) cumularea cu alte proiecte existente

-nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale

- teren proprietatea beneficiarului

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate

- Se va urmari ca in timpul executiei lucrarilor sa nu se depoziteze pe platforme deseuri tehnologice, acestea fiind  colectate de catre o firma autorizata. Nu se vor spala  utilaje sau masini si nu se vor arunca ambalaje cu continut de uleiuri si combustibili in zona lucrarii. Deseurile menajere generate de angajati pe lucrare se vor depozita in containerele existente in  zona blocurilor ANL. Atat deseurile

-pe parcursul exploatarii lucrarii nu se  genereaza deseuri

e)poluarea si alte efecte negative

-in timpul executiei lucrarilor poluarea sonora de intensitate medie se va datora zgomotului si vibratiilor rezultate in urma procesului tehnologic. Sursele de zgomot specifice executiei lucrarii vor disparea odata cu inchiderea santierului.

-In timpul exploatarii lucrarii se va reduce poluarea zonei datorita modernizarii  suprafetei de rulare a autovehiculelor si amenajarii scurgerii apelor de suprafata. Astfel, se va elimina praful din zona generat de circulatia pe drum  neamenajat si se va diminua cantitatea de gaze de esapament, printr-o circulatie fluenta si rapida.

f) riscurile de accidente majore  sau dezastre

-nu este cazul

g) riscurile pentru sanatatea umana

-in timpul executiei lucrarilor se pot produce  zgomote si vibratii rezultate in urma procesului tehnologic, precum si praf. Se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de  prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor. Se vor respecta masurile privind protectia mediului inconjurator si  a  sănătăţii oamenilor .

Riscurile pentru sanatatea oamenilor  sunt  minime si ca intensitate si ca durata si vor fi eliminate odata cu inchiderea santierului.

-In exploatare, riscuri pentru sanatatea oamenilor nu exista, pentru ca lucrarile propuse vor  elimina praful din zona generat de circulatia pe un drum  neamenajat si vor diminua cantitatea de gaze de esapament.

2. Amplasarea proiectului

Situat pe teritoriul comunelor Mariselu si Galatii-Bistritei, din judetul Bistrita-Nasaud, sectorul de drum propus pentru modernizare este cuprins intre km 0+000-7+540 si leaga localitatea Domnesti de sectorul modernizat anterior pe acest drum, la intrarea in localitatea  Albestii-Bistritei.

a) Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Drumul judetean se afla pe domeniul public al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, conform H.G. nr. 905/2002 si in H.G. nr. 540/2000, anexa 2, privind drumurile judetene de pe teritoriul judetului  Bistrita-Nasaud.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale

- Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi si se vor inierba taluzele libere.

-Piatra sparta si balastul utilizate pe lucrare se vor lua din zona balastierelor autorizate din judet, folosindu-se astfel materiale locale pentru executia lucrarilor

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural

1. zone umede, riverane, guri ale raurilor

-nu este cazul

2. zone costiere si mediul marin

-nu este cazul

3. zone montane si forestiere

-nu este cazul

4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international

-nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate

-nu este cazul

6. zone in care au existat cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

-nu este cazul

7.zone cu densitate mare a populatiei

-nu este cazul

8.peisaje si situri istorice, culturale sau arheologice

-nu este cazul

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) importanta si extinderea spatiala a impactului

- impactul proiectului este regional si se refera la zona de tranzitie spre drumul judetean 154 D si DN 15A, dintre judetul Bistrita-Nasaud si judetul Mures, a locuitorilor de pe valea Sieului si  a celor din zona Galatii Bistritei, prin scurtarea traseului spre Bistrita sau Targu Mures.

-Impactul negativ datorat deschiderii santierului de constructii in zona,  este redus ca timp si intensitate in timpul executiei lucrarilor

-dupa  inchiderea santierului impactul este pozitiv asupra locuitorilor din zona pentru ca lucrarile propuse vor elimina praful din zona generat de circulatia pe un drum  neamenajat si vor diminua cantitatea de gaze de esapament, prin posibilitatea unei circulatii rapide pe un traseu mai scurt.

b) natura impactului

-in timpul executiei lucrarilor impactul negativ asupra zonei este redus in timp si afecteaza local doar zona  de lucru

-   Scopul lucrarilor este protectia asezarilor umane  situate pe traseu impotriva poluarii cu praf si impotriva zgomotului in conditiile unui drum pietruit si neamenajat. Prin executarea unei suprafete moderne de rulare a autovehicolelor se asigura posibilitatea circulatiei mai rapide si  protectia  oamenilor impotriva poluarii indelungate cu gaze de esapament si praf. De asemenea,  preluarea apelor pluviale din zona  si evacuarea lor dirijata creaza un confort pentru localnici si pentru zona drumului.

Rezulta ca impactul pe termen lung este pozitiv asupra zonei si a oamenilor de aici .

c) natura transfrontaliera a impactului

-nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului

-impactul lucrarilor este redus in timpul executiei, pentru ca influenteaza doar zona santierului

-dupa terminarea lucrarilor, impactul va fi pozitiv, influentand in bine conditiile  de trafic auto si scurgerea apelor in zona

e) probabilitatea  impactului

-impactul negativ este posibil  in timpul executiei, dar influenteaza doar zona de lucru si se manifesta intr-o perioada scurta de timp

- impactul pozitiv se va resimti dupa terminarea lucrarilor de executie si va influenta in bine calitatii vietii  oamenilor de aici si prin protejarea terenurilor, prin preluarea  controlata a apelor de suprafata si dirijarea spre receptorul natural

f) debutul, durata, frecventa impactului

- impactul negativ din timpul executiei lucrarilor va fi limitat de conditiile de respectare a normativelor de lucru si de timpul scurt de executie preconizat ;

- impactul  dupa terminarea lucarilor de executie si va fi pozitiv asupra calitatii vietii  oamenilor si a zonei. Dupa terminarea lucrarilor se va reduce poluarea zonei datorita modernizarii  suprafetei de rulare a autovehiculelor si amenajarii scurgerii apelor de suprafata. Astfel, se va elimina praful din zona generat de circulatia pe drumuri neamenajate si se va diminua cantitatea de gaze de esapament, printr-o circulatie fluenta si rapida.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte

-nu este cazul

h) posibilitatea  de reducere a impactului

- impactul negativ din timpul executiei lucrarilor va fi limitat de conditiile de respectare a normativelor de lucru si de timpul scurt de executie preconizat

Imbracamintea asfaltica prevazuta pentru  drum are rolul de a atenua zgomotul rezultat sub circulatie.  Sursele de zgomot specifice executiei lucrarii vor disparea odata cu inchiderea santierului.

La executarea lucrarilor se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor. Se vor respecta masurile privind protectia mediului inconjurator si  a  sănătăţii oamenilor.

Semnătura şi ştampila