Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

17.09.2019 - proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA TÂRLIŞUA, cu sediul în localitatea Târlişua, nr. 217, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru proiectul: Construire punte pietonală şi trafic uşor în localitatea Borleasa, comuna Târlişua, jud. Bistriţa-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Borleasa, intravilan,  comuna Târlişua, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 9278 din data de 22.07.2019, ultima completare la nr. 11457/17.09.2019, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.08.2019, că proiectul: Construire punte pietonală şi trafic uşor în localitatea Borleasa, comuna Târlişua, jud. Bistriţa-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Borleasa, intravilan,  comuna Târlişua, județul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la punctul 10, lit. e) construirea drumurilor, altele decât cele prevăzute în anexa 1 şi în Anexa 2 la punctul 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, definitivată în cadrul ședinței C.A.T. şi în baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Pe parcursul derulării procedurii de mediu, anunţurile publice la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi pentru încadrarea proiectului au fost mediatizate prin: afişare la sediul Primăriei comunei Târlişua, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat până la această etapă de procedură.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

- în prezent, accesul dinspre malul stâng al văii Ilișua (DJ 171 - zona km 25+022) pe malul drept, se realizează peste o punte de lemn - pentru traficul pietonal și printr-un vad existent în aval - pentru traficul auto;

- puntea pietonală prezintă degradări care pun în pericol siguranța oamenilor; prin urmare realizarea unei punți pietonale care să asigure și accesul autovehiculelor ușoare este oportun și necesar pentru populația din zonă;

- puntea se va realiza în amonte față de puntea existentă cu circa 20 m şi se va racorda la DJ 171 prin intermediul rampelor de racordare;

- puntea va avea o suprastructură din două grinzi metalice IPE 600 și o placă din beton, infrastructură cu elevaţii masive de beton fundate direct, va fi dimensionată la încărcări pentru trafic pietonal și vehicule cu masa totală de maxim 3,5 tone şi va avea lăţimea între parapete de 2,30 m (partea carosabilă);

- lungimea suprastructurii este de 18,60 m, iar lumina între fețele culeelor este de 17,00 m;

- puntea are prevăzut un spaţiu de gardă de 75 cm;

- puntea este normală pe albie și are pantă longitudinală de 4,0 % dinspre ax spre maluri;

- puntea va avea următoarele coordonate: EST - 437 928, NORD - 651 221;

- malurile se vor proteja cu anrocamente cu panta de 2:3, amonte și aval de punte, pe o lungime totală de 8,00 m, simetric față de axul punții (4 m amonte, 4 m aval);

- după realizarea punții proiectate, puntea existentă din aval se va demonta;

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:

- proiectul nu are efect cumulativ cu alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversităţii:

- terenul este amplasat în albia Valea Ilișua;

- resurse naturale folosite în construcţie: piatră brută, balast și agregate utilizate la realizarea betonului; lemn sub formă de cherestea utilizat la realizarea cofrajelor - împreună cu cofraje refolosibile;

- - materialele vor fi procurate de la furnizori autorizați;

- - alimentarea cu apă pentru personalul muncitor se va realiza în recipiente, de la reţeaua localităţii;

- - pentru apele uzate de la organizarea de șantier se vor amenaja toalete ecologice, care se vor vidanja periodic;

- - în etapa de funcţionare este posibilă racordarea la reţeaua de energie electrică, pe baza unei documentaţii întocmită în prealabil;

- d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- - în timpul execuţiei lucrărilor pot apărea în general următoarele categorii de deşeuri:

                - - cod 17 01 01 beton - din demolare;

                - - cod 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06;

                - - cod 17 04 05 fier și oţel;

                - - cod 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;

                - - cod 20 01 01 hârtie şi carton;

                - - cod 20 03 01 deşeuri municipale amestecate;

- - deșeurile se vor depozita în containere metalice și din plastic, puse la dispoziție de către operatorii economici omologați, amplasate în incinta organizării de șantier, în vederea revalorificării/eliminării;

e) poluarea şi alte efecte negative:

Factorul de mediu APĂ:

- apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor, va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări;

- - alimentarea cu apă pentru personalul muncitor se va realiza în recipiente, de la reţeaua localităţii;

- - pentru apele uzate de la organizarea de șantier se vor amenaja toalete ecologice, care se vor vidanja periodic;

- Factorul de mediu AER:

- - posibilele surse de poluare a aerului sunt rezultate din activitatea din șantier, în special procesele de combustie;

- - se va avea în vedere pe perioada execuției lucrărilor folosirea de utilaje echipate cu motorizări care să producă cât mai puține noxe ;

- - pe perioada realizării lucrărilor vor apare emisii de oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), bioxid de sulf (SO2), de la motoarele utilajelor folosite;

- - se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune;

- - autobasculantele de transport mixturi asfaltice vor fi prevăzute cu prelate care vor limita emanațiile de vapori și mirosuri;

- - noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele  rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii şi a turnării betoanelor ;

- - se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din şantier este redus, 3-4 utilaje care vor funcţiona asincron. Zona de lucru beneficiază de o bună ventilaţie naturală.

- - în perioada de exploatare a investiţiei factorul de mediu aer nu este afectat în mod semnificativ.

- - la transportul şi depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a  acestora;

- - la punerea în funcţiune a obiectivului nu se vor produce noxe care ar putea polua aerul în mod semnificativ;

- - noxele vor fi cele rezultate în urma desfășurării traficului rutier în zonă, traficul fiind foarte redus, nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului.

- Factorul de mediu SOL:

- în perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje şi vehicule grele desfăşurat, prin pierderi accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor substanţe potenţial poluatoare (carburanţi, solvenţi, bitum etc.);

- în cazul producerii unor pierderi accidentale de ulei sau combustibil se vor utiliza materiale absorbante;

- pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale. Deşeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăştia pe terenul din jur, ci se vor depozita în recipiente şi se vorvalorifica/elimina, după caz. Constructorul va urmări realizarea unor cofraje etanşe astfel încât să se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

- apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor.) va fi apă curată şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări. Apa contaminată cu produse petroliere (uleiuri, combustibil etc.) se va colecta în recipiente adecvate și se va transporta la procesatori în vederea decontaminării acesteia.

- în perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanţe toxice, produse petroliere);

- în cazul apariției unor astfel de accidente, se vor lua măsuri imediate de diminuare și neutralizare a impactului asupra solului;

- Factorul de mediu ZGOMOT ŞI VIBRAŢII:

- - zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi;

- - în vederea reducerii vibrațiilor și nivelului de zgomot se vor lua măsuri cum ar fi:

              - - acoperirea cu carcase fonoizolante și fonoabsorbante a pieselor sau a ansamblurilor de piese ale mașinilor unelte si ale utilajelor care produc zgomot;

        - - carcasarea în întregime a mașinilor unelte și a utilajelor care radiază zgomot prin întreaga lor suprafață;

- - prevederea orificiilor de trecere a organelor de acționare și a cablurilor de conexiune ale aparatelor de măsură și de control cu canale căptușite în interior cu materiale fonoabsorbante;

  - - prevederea de atenuatoare de zgomot speciale la mașini-unelte și la utilajele care produc zgomote de natură aerodinamică (ventilatoare, suflante, utilaje și mașini-unelte pneumatice, ejectoare, motoare cu ardere internă etc.);

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- substanțele periculoase sunt reprezentate de motorină și benzină, utilizate ca și carburant pentru utilaje;

- depozitele de materiale vor fi închise sau acoperite. Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate având pante şi rigole de evacuare a apelor;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura din afara şantierului, transportul carburanţilor efectuându-se cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar. În zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitați carburanți;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):

- va exista un impact negativ, de o anumită durată, în perioada de execuţie, prin mărirea traficului greu în zonă şi prin zgomotul produs de funcţionarea utilajelor;

- constructorul va efectua lucrările fără să afecteze, pe cât posibil, accesul, utilizarea şi ocuparea drumurilor publice;

- pe parcursul lucrărilor se va urmări ca accesele la imobilele din zonă să nu fie blocate.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1 utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

- conform Certificatului de Urbanism nr. 15/06.06.2019 emis de către Primăria Comunei Târlişua, terenul se află în intravilanul localităţii Borleasa, comuna Târlişua, aparţine domeniului public al comunei Târlişua şi are categoria de folosinţă drum vicinal;

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului sunt disponibile în zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:

- proiectul se află amplasat în albia râului Ilişua;

- lucrările de execuție a  podului nu sunt de natură să conducă la procese de fragmentare a habitatelor şi/sau de pierderi de populaţii vegetale, ecosistemul prezent nu va fi afectat semnificativ;

b) zone costiere şi mediul marin: proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere: terenul nu este amplasat în fond forestier;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată de interes național, comunitar, internațional;

e) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

- proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației:

- sectorul aparţine domeniului privat, iar lucrările ce se vor executa, prin definiţie şi prin modul cum au fost proiectate, servesc la protecţia aşezărilor umane situate în zonă;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

- proiectul nu este amplasat în zonă cu peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) Importanța și extinderea spațială a impactului:

- impactul proiectului, din punct de vedere spațial, se manifestă în zona de realizarea a proiectului și în imediata apropiere a acestuia;

b) Natura impactului:

- impact pe termen scurt şi temporar - se va produce asupra apei, solului, aerului și populației;

- impact pe termen lung, pozitiv se va manifesta asupra populației;

c) Natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efect transfrontier;

d) Intensitatea şi complexitatea impactului:

- impactul este redus și se va manifesta asupra populației din zona de implementare a obiectivului și a factorilor de mediu apă, aer, sol, numai în perioada de realizare a lucrărilor;

e) Probabilitatea impactului:

- prin tehnologia de execuție și prin dotările prevăzute de investiție, probabilitatea de apariție a unui impact negativ semnificativ este redusă;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

- debutul impactului va fi odată cu începerea lucrărilor și se va finaliza la terminarea lucrărilor de construcție, respectiv 12 luni de la începerea lucrărilor;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

- proiectul nu are impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

Măsuri cu caracter general:

- interzicerea necontrolată a deșeurilor;

- colectarea, depozitarea și eliminarea corespunzătoarea a tuturor categoriilor de deșeuri;

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport, doar în spații special amenajate;

Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații:

- desfășurarea lucrărilor strict pe amplasamentele supuse avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;

- se vor utiliza doar utilajele şi vehiculele cu inspecția tehnică la zi;

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

Masuri de reducere a impactului asupra solului:

- întreținerea utilajelor şi reparațiile acestora vor fi făcute periodic, conform recomandărilor firmelor producătoare, pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcționării;

- se vor folosi în principal utilaje și echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- prin Decizia nr. 226/08.08.2019 a A.B.A. SOMEȘ-TISA Cluj-Napoca s-a stabilit că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, deoarece lucrările au un impact local şi temporar asupra corpului de apă.

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor.

3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea de materiale sau staţionarea utilajelor în albie.

4. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar la finalizarea lucrărilor terenul afectat de lucrări se va aduce la starea iniţială.

5. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru reducerea emisiilor de noxe în atmosferă şi prevenirea scurgerilor accidentale de carburanţi/lubrifianţi.

6. Se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanţi).

7. La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate, cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor. Deşeurile  de construcţie şi deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate din zonă, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.

8. Pământul rezultat din săpături şi din excavaţii va fi utilizat pentru lucrări de nivelare la finalizarea lucrărilor.

9. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje şi mijloace de transport necurăţate. Titularul activităţii are obligaţia asigurării cu instalaţiile necesare acestui scop - instalaţii de spălare şi sistem colector de ape uzate.

# 10. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametrii), justificare a prezentei decizii.

# 11. Se vor respecta măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud.

12. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean Bistrița-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ŞEF SERVICIU 						      ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,			CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

ing. Marinela Suciu  					      ing. Anca Zaharie

ÎNTOCMIT, 					                   ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaş			                     geograf Alina Mureşan

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

Adresa :STRADA Parcului, nr.20, Bistrita,  Cod . 420035, Jud. Bistrita-Nasaud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax . 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679